ТРМ-400 – механизированная тестораскаточная машина, предназначенная для  раскатки крутого теста при производстве пельменей, чебуреков, лапши на малых предприятиях пищевой промышленности. Толщина раскатываемого теста от 0,4 до 20 мм.

Принцип работы: на каркасе установлены основные узлы: регулируемые валки с приводом, бункер для подачи, приемный стол, пульт управления. Кусок теста подается в бункер и проходя через регулируемые винтами валки приобретает необходимую толщину.

| Технические характеристики | ТРМ-400 |
| --- | --- |
| Производительность, кг/ч | до 200 |
| Толщина раскатываемого пласта, мм | от 0,4 до 20 |
| Ширина раскатываемого пласта, мм | до 400 |
| Количество валов | 2 или 4* |
| Номинальное напряжение | 400В 50 Гц |
| Установленная мощность, кВт | 0,6 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 800х500х1400 |
| Масса, кг | 150 |

* машина имеет модификации с одной парой валков и двумя соответственно

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Тестораскаточная машина ТРМ-400 | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Тестораскаточная машина ТРМ-400 с одной парой валков | 240 000,00 |
| Тестораскаточная машина ТРМ-400 с двумя парами валков | 330 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99