Станция подачи теста предназначена для перекачивания теста и кондитерских масс средней вязкости. В основном применяется на кондитерском производстве для подачи бисквитного и кексового теста в высоко расположенные бункеры.

Принцип работы:

В загрузочный бункер заливается тесто и лопастной насос перекачивает по магистрали. Данная конструкция насоса исключает попадание теста в подшипниковые узлы.

Комплектация: лопастной насос из черной стали с водяной рубашкой и гальваническим покрытием НЛ-02, приемный бункер, платформа, мотор-редуктор 63-10 0,75 кВт, частотный преобразователь.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Производительность, л/мин | 30 |
| Номинальное напряжение | 230В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 500х600х700 |
| Масса, кг, не более | 50 |

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Станция подачи теста | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Станция подачи теста | 230 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99