Коммерческое предложение на линию производства мармелада замкнутого цикла

Автоматизированный комплекс представляет полностью замкнутую линию с отливом мармелада в формы, охлаждением, узлом съема и посыпкой сахаром. Возврат форм и перемещение форм выполнен на пневматических узлах. Нория перемещает сахар из барабана на узел посыпки. 150 форм для мармелада на каркасе из нержавеющей стали обеспечивают непрерывный цикл производства.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Производительность, кг/час | расчетная* |
| Рабочий объем бункера, л | 30 |
| Количество отсадочных дюз, шт. | 8 |
| Габариты формы (ДxШxВ), мм | 350х190х35 |
| Время 1 цикла (отливка и перемещение формы), с | 8 |
| Холодильный агрегат Tecumseh серии SP | 10 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 23 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 700 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, атм | 5-6 |
| Объем ресивера на компрессоре, л | не менее 500 |
| Габаритные размеры в компоновке №1 (ДxШxВ), мм | 18100х4245х2000 |
| Габаритные размеры в компоновке №2 (ДxШxВ), мм | 19420х5400х2000 |
| Масса, кг, не более | 4000 |

* Производительность в кг/час можно рассчитать по формуле:

P = (3600/T)хKхM

T – время отливки и перемещение одной формы, с

K – количество элементов на одной форме, шт.

M – масса одного элемента, кг

Пример расчета для коврика 3х8 и изделия массой 12 грамм:

T = 8 секунд; K = 24 шт.; M = 0,012 кг

P = (3600/8)х24х0,012 = 130 кг/час

Пример расчета для коврика 4х8 и изделия массой 10 грамм:

T = 8 секунд; K = 32 шт.; M = 0,01 кг

P = (3600/8)х32х0,01 = 144 кг/час

Преимущества:

- Патент на комплекс и способ выемки из форм изделий из желейных масс № 2745562.

- Пневматические узлы от компании Camozzi (Италия).

- Мотор-редукторы Tramec и Transtecno (Италия).

- Преобразователи частоты Mitsubishi (Япония) и Delta (Тайвань).

- Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).

- Рельсовые направляющие и фланцевые каретки H.S.A.C. и HIWIN (Тайвань).

- Элементы управления EMAS (Турция).

- Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

Перечень узлов:

- Мармеладоотливочная машина МОМ-2.

- Секция-холодильник.

- Секция-холодильник.

- Секция-холодильник.

- Секция-холодильник.

- Секция-холодильник с поперечным перемещением.

- Конвейер поперечного перемещения.

- Конвейер продольного перемещения.

- Конвейер поперечного перемещения.

- Узел съема мармелада.

- Узел посыпки сахаром.

- Тиражный барабан.

- Нория (возврат сахара на узел посыпки).

Особенности:

- Полностью автоматизированная линия, минимум ручного труда. Оператор отслеживает работу линии, контролирует загрузку желейной массы в отливочную машину и сахара на узел посыпки.

- Необходимо наличие пневматического компрессора с производительностью на входе не менее 1100 л/мин.

- Обязательно наличие квалифицированного обслуживающего персонала для эксплуатации комплекта оборудования.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента ввода оборудования в эксплуатацию при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты оказывают консультации и производят ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Линия производства мармелада замкнутого цикла | 1 |
| Формы для мармелада на металлических каркасах | 150 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Линия производства мармелада замкнутого цикла | 16 000 000,00 |

Доставка оборудования

На территории Российской федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99