Коммерческое предложение по линию сахарного печенья 125 кг/час

Предлагаемая линия по производству сахарного печенья с отсадкой на сетчатый под шириной 600 мм, состоит из следующих основных узлов:

- Машина тестомесильная ТМ-150

Машина тестомесильная ТМ-150 – предназначена для вымешивания различных кондитерских масс (сахарное, пряничное тесто, тесто для баранок, сушек). Выгрузка массы осуществляется в заранее подготовленную емкость путем поворота смесителя.

Принцип работы: Процесс замеса теста из помещенных в смеситель компонентов происходит за счет вращения лопастей внутри емкости смесителя навстречу друг другу.

Передача крутящего момента к лопастям осуществляется от мотор - редуктора  при помощи осей и шестеренок,  которые находятся в собранном редукторе. Опора лопасти и центровка относительно выходного вала редуктора осуществляется при помощи осей, ввинченных непосредственно в вал и подшипниковых опор, установленных на задней стенке смесителя. Мотор-редуктор привода лопастей установлен на раме поворотной.

Регулирование скорости вращения лопастей осуществляется при помощи преобразователя частоты, закрепленного на стационарном кожухе. Индикатор преобразователя частоты показывает скорость вращения лопастей (об/мин).

Для защиты от попадания в смеситель посторонних предметов предусмотрена крышка, установленная на основании. Подъем и опускание крышки осуществляется с помощью микролифта. На кронштейне смонтирован концевой выключатель, отключающий машину при подъеме крышки. При повороте смесителя крышка должна быть поднята вверх до упора. Для выгрузки готовой продукции на основании  установлен мотор-редуктор для поворота смесителя и пульт управления приводом поворота. Рама со смесителем поворачивается на 120° до срабатывания концевого выключателя. На стационарном кожухе установлена панель, на которой находятся кнопки «Пуск» и «Стоп» », таймер  и частотный преобразователь  для плавной регулировки скорости вращения лопастей.

| Технические характеристики | ТМ-150 |
| --- | --- |
| Норма объема загрузки, л | до 105 |
| Объем бункера, л | 150 |
| Скорость вращения рабочих органов (лопастей), об/мин | 10-40 / 40-140 |
| Регулирование скорости вращения | бесступенчатое |
| Установленная мощность, кВт | 4 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1500х700х1300 |
| Масса, кг | 360 |

Модификации на выбор:

- Медленное исполнение - 10-40 об/мин (скорость вращения рабочих органов (лопастей)). Для сахарного теста, пряничного, сушки и т.д.

- Быстрое исполнение - 40-140 об/мин (скорость вращения рабочих органов (лопастей)). Для песочного теста, взбивания масс и т.п.

Оснащение:

- дежи стационарная и подкатная, выполненные из нержавеющей стали;

- две Z-образными лопасти, вращающиеся навстречу друг другу;

- таймеры;

- системы безопасности и защита от перегрузки двигателя.

- Котел Пищеварочный Электрический КПЭ-200

Котел Пищеварочный Электрический КПЭ-200 – это современное высокотехнологичное универсальное промышленное оборудование, предназначенное для приготовления широкого ассортимента продукции, а в частности для инвертного сиропа.

| Технические характеристики | КПЭ-200 |
| --- | --- |
| Рабочий объем котла, литры | 200 |
| Установленная мощность, кВт | 28 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Продолжительность разогрева |  |
| На воде до 100 °С, мин | 50 |
| На масле до 140 °С, мин | 30 |
| Максимальная раб. температура |  |
| На воде, °С | 95 |
| На масле, °С | 180 |
| Тип перемешивающего устройства | рамный |
| Перемешивающее устройство | мотор-редуктор 63-60 |
| Мощность мотор-редуктора, кВт | 0,55 |
| Количество оборотов вала на выходе, об/мин | 23 |
| Рабочее давление в тепловой рубашке, МПа (атм.) | до 0,05 (0,5) |
| Объем заливной рубашки, литры | 50 |
| Диаметр сливного фланца, мм | 40 (опционально 100 мм) |
| Габаритные размеры: |  |
| Длина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота | 1500 |
| Масса, кг | 200 |

- Машина формовочная МФ-600

Машина формовочная МФ Предназначена для формования заготовок сахарного печенья прямоугольной, овальной или круглой формы с нанесением различных рисунков на отформованном тесте с последующим переходом на под печи или на сетчатый под устройства намазки или посыпки, а затем на сетчатый под печи. Формующие барабаны (роторы) могут поставляться отдельно, в том числе с эксклюзивным рисунком по эскизу заказчика. Машина представляет собой металлический каркас, на котором смонтирован блок формовки. Подающий вал блока формовки берет тесто из бункера и сжимает его в выемках формующего барабана. Лезвие очистки устраняет избыток теста. Разгрузочная лента, помещается между формовочным барабаном и прижимным валом, извлекает заготовки из форм и укладывает их на сетчатое полотно печи конвейерной.

| Технические характеристики | МФ-600 | МФ-900 |
| --- | --- | --- |
| Производительность, кг/час | до 300 | до 450 |
| Ширина конвейера, мм | 600 | 900 |
| Установленная мощность, кВт | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 400В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1400х1200х1300 | 1400х1500х1300 |
| Масса, кг | 300 | 400 |

- Машина намазки МН-600

МН-600 – машина намазки, предназначенная для намазывания тонким слоем жидкости верха кондитерских изделий (сахарное печенье, крекер, сушка). Машина используется в составе поточных линий формовки и выпечки печенья или сушек.

Принцип работы: по ленте продукция проходит под валами, забирающими жидкость из бака, для нанесения тонким слоем на поверхности. Скорость конвейера, валов и расстояние между лентой и валом регулируются.

Технические характеристики МН-600:

| Технические характеристики | МН-600 |
| --- | --- |
| Производительность | расчетная |
| Ширина транспортной ленты, мм | 620 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 0,2-4 |
| Номинальное напряжение, В | 230В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 0,5 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 700х1000х1300 |
| Масса, кг | 150 |

- Машина посыпки МП-600

МП-600 – машина посыпки, предназначенная для декорирования верхней поверхности кондитерских изделий (сахарное печенье, крекер, сушка, кондитерские пласты и т.д.) сыпучей фракцией (сахар, мак, кунжут и т.д.). Машина используется в составе поточных линий формовки и выпечки печенья.

Принцип работы: по сетчатому конвейеру продукция проходит под барабаном с насечками, забирающим фракцию для посыпки из бункера. Излишки собираются в поддоне и вручную перегружаются в бункер. Скорость конвейера и барабана регулируются.

| Технические характеристики | МП-600 |
| --- | --- |
| Производительность | расчетная |
| Ширина конвейера, мм | 600 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 0,2-4 |
| Номинальное напряжение, В | 230В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 0,5 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1500х1100х1400 |
| Масса, кг | 150 |

- Печь кондитерская модульная ПКМ-5-600

Печь кондитерская модульная ПКМ – это современное высокотехнологичное универсальное промышленное оборудование, предназначенное для выпечки кондитерских изделий на сетчатом поде печи. Печь изготовлена с учетом ее эксплуатации в помещениях с температурой воздуха от 10 до 35°С и относительной влажностью не более 85%.

| Технические характеристики | ПКМ |
| --- | --- |
| Количество пекарных модулей, шт. | 5 |
| Производительность (по сахарному печенью), кг/ч | 200 |
| Номинальное напряжение, В | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 82 |
| Потребляемая мощность, кВт | 32 |
| Регулировка мощности по зонам, % | 0 – 99 |
| Ширина сетчатого конвейера, мм | 600 |
| Температура в зоне выпечки, °С | 50 - 300 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 0,35-5 |
| Габариты (ДxШxВ), м | 11,2x1,2x1,8 |
| Масса, кг | 1300 |

Устройство и принцип работы:

Печь состоит из нескольких пекарных модулей длиной 1900 мм, соединенных между собой и образующих проходной туннель, через который движется конвейер (сетка ПСТ или цепи с флажками). На входе туннеля установлен подающий стол с натяжным устройством. На выходе туннеля установлен приемный стол, в котором размещен приводной механизм конвейера и электрический силовой блок. В каждой пекарной камере имеется вытяжной тоннель, который соединен с вытяжным зондом  на приемном столе. Температурный режим в пекарных камерах создается с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭН), расположенных сверху и снизу. Печь имеет двухслойную теплоизоляцию вокруг пекарных камер, что обеспечивает уменьшение теплопотерь и энергозатрат при работе. Обшивка печи выполнена из панелей, обеспечивающих легкодоступное обслуживание всех механизмов печи. Пульт управления расположен с правой стороны приводной станции.

- Конвейер охлаждения КОХ-2-3-600

Конвейер охлаждения КОХ-2 – многосекционный одноярусный охлаждающий конвейер для кондитерских изделий с различной шириной рабочей зоны. Изготовлен с учетом эксплуатации в помещениях с температурой воздуха от 10 до 35°С и относительной влажностью не более 85%.

| Технические характеристики | КОХ-2-3-600 |
| --- | --- |
| Количество модулей, шт. | 3 |
| Ширина конвейера, мм | 600 |
| Вытяжные вентиляторы, шт. | 1 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 0,35-5 |
| Установленная мощность, кВт | 5 |
| Номинальное напряжение, В | 400В 50Гц |
| Габариты (ДxШxВ), м | 7x1x1,8 |
| Масса, кг | 700 |

Устройство и принцип работы:

Конвейер состоит из нескольких модулей длиной 1900 мм, соединенных между собой и образующих проходной туннель, через который движется конвейер (сетка ПСТ или цепи с флажками). На входе туннеля установлен подающий стол с натяжным устройством. На выходе туннеля установлен приемный стол, в котором размещен приводной механизм конвейера и электрический пульт управления. Через одну секцию устанавливается вытяжной вентилятор. Обшивка выполнена из панелей, обеспечивающих легкодоступное обслуживание всех механизмов. Пульт управления расположен с правой стороны приводной станции.

- Машина-стеккер для сортировки и укладки печенья на ребро СТК-2

Стеккерная машина предназначена для рассортировки печенья по рядам и постановки его на бок (ребро) для удобства укладки. Многообразие используемых форм печенья на стеккере: овальной квадратной, круглой и прямоугольной. Оборудование помогает оптимизировать процесс упаковки готовой продукции после охлаждения, а частности сократить издержки на заработную плату дополнительных сотрудников. Поставленное на ребро печенье не только удобно уложить в транспортную тару, но и визуально проконтролировать наличие ломаного печенья в пачке. Быстрая и удобная перенастройка машины при смене обрабатываемых изделий.  При различии размеров печенья не более 20 мм перенастройка в большинстве случаев не требуется. Но и в случае её необходимости занимает не более 20 минут. Накопитель позволяет хранить большой объем готовой продукции.

| Технические характеристики | СТК-2 |
| --- | --- |
| Производительность, кг/час | до 500 |
| Направляющие, шт. | 9 |
| Установленная мощность, кВт | 0,8 |
| Номинальное напряжение, В | 230В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3400х1400х1300 |
| Масса, кг | 250 |

Принцип работы: с охлаждающего конвейера печенье попадает на разделительные направляющие, где расходится по рядам. Далее ленточный конвейер поднимает печенье и оно скатывается по направляющим на вал укладки, формирующий стопки печенья, установленного на ребро.

Преимущества СТК-2:

- Скорость движения конвейера и вала укладки отдельно регулируется частотными преобразователями Vacon;

- Все детали оборудования, соприкасающиеся с печеньем, выполнены из пищевых материалов;

- Мотор-редуктора Tramec, производство Италия;

- Качественная порошковая покраска каркаса;

- Машина для укладки печенья установлена на колеса повышенной прочности с тормозами, что позволяет легко перемещать её на производстве.

- Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550

Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550  предназначен для упаковки продукции в термоусадочную пленку. Позволяет осуществлять упаковку широкого круга продукции: крупы, сахар, конфеты, макаронные изделия, хлеб, печенье, консервы, вода, пиво, семечки, пельмени, полуфабрикаты и прочих мелких сыпучих продуктов. Основным достоинством ТПЦ-550 является универсальность, так как применяемая в данном аппарате плавная регулировка температуры дает возможность не только упаковывать широкий набор изделий, но и использовать для этого пленку разного типа и толщины.

| Технические характеристики | ТПЦ-550 |
| --- | --- |
| Производительность, уп./час | до 300 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 5 |
| Максимальные габариты упаковки, мм | 400х300х130 |
| Максимальная температура в термокамере, ºС | до 200 |
| Размер термокамеры (ДxШxВ), мм | 750х470х300 |
| Тип используемой пленки | ПВХ, ПЭ, ПП |
| Характеристики используемой пленки | рекомендуемые типы 102,153,108, коэффициент усадки 60*40 |
| Ширина используемой пленки, мм | до 650 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2100х800х1400 |
| Масса, кг | 90 |

Образцы готовых изделий

| 0013 | 0017 | 0032 |
| --- | --- | --- |
| 0061 | 0062 | 0063 |
| 0064 | 0065 | 0066 |
| 0084 | 0085 | 0088 |
| 0097 | 0105 | 0111 |

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Кол-во | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| Машина тестомесильная ТМ-150 | 1 | 357 000,00 |
| Котел КПЭ-200 с глицерином, мешалкой, слив 40 мм | 1 | 239 800,00 |
| Машина формовочная МФ-600 | 1 | 690 000,00 |
| Машина намазки МН-600 | 1 | 264 000,00 |
| Машина посыпки МП-600 | 1 | 286 000,00 |
| Печь конвейерная модульная ПКМ-5-600 | 1 | 1 353 000,00 |
| Конвейер охлаждения КОХ-2-3-600 | 1 | 704 000,00 |
| Машина-стеккер СТК-2 | 1 | 860 000,00 |
| Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550 | 1 | 95 000,00 |
|  | Всего: | 4 848 800,00 |
| Пусконаладочные работы 5% (Проезд и проживание оплачивается отдельно) | 1 | 242 200,00 |
|  | Итого: | 5 091 000,00 |

Дополнительный ротор формовочный к машине МФ-600 – 100 000,00

Условия оплаты:

- 50% предоплата.

- 50% по факту готовности к отгрузке.

Доставка оборудования

На территории Российской федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 50 рабочих дней

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99